# MEMORIAL DESCRITIVO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

Proprietário:MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL

Local:

- Parte da rua Argentina =     4.550,00 m²;

- Rua Innocente Albertoni =   8.960,00 m².

Total                      = 13.510,00 m²

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os serviços que compõe a obra de Capeamento Asfáltico nas vias acima descritas.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa de obra

Deverá ser instalado, desde o início da obra, uma placa em chapa metálica n.20 nas dimensões 2,00x1,50 m, dentro do padrão BADESUL.

  - Serviços Topográficos

Serão realizados preliminarmente todos os levantamentos topográficos para locação da via a ser pavimentada. O estaqueamento deverá ser realizado de 20 em 20 metros.

- – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.1 – Limpeza e lavagem da pista

A pista deverá ser lavada com jato de água, retirando toda a sujeira, a fim de deixar o pavimento existente perfeitamente limpo, livre de partículas soltas e de material orgânico, possibilitando a melhor aderência do pavimento a executar com o já existente.

2.2 – Pintura de ligação para CBUQ

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície do pavimento existente, para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em água na proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m² de tal forma que a película de asfalto residual fique em torno de 0,3 mm. O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DAER-ES-P13/91.

2.3 – Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q) para reperfilagem

Após executada a pintura de ligação, serão executados os serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura compactada de 4,5 cm na reperfilagem. O serviço é composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação. 	A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto fornecido pela Contratada e com as especificações de serviço do DAER ES–P16/91.

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo de pneus, que proporcione a compactação desejada e que proporcione uma superfície lisa e desempenada.

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego.

2.4 – Transporte Comercial em Rodovia pavimentada

O transporte do material necessário para a execução da etapa de reperfilagem será realizado por via pavimentada num trecho que vai de Erechim a Aratiba totalizando 24 Km.

2.5 – Transporte Comercial em Rodovia não pavimentada

O transporte do material necessário para a execução da etapa de reperfilagem será realizado por estrada de chão num trecho que vai da estrada de acesso a Aratiba passando pela Barra do Rio Azul até chegar em Itatiba do Sul totalizando 26,50 Km.

2.6 – Pintura de ligação para CBUQ

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície do pavimento existente, para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em água na proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m² de tal forma que a película de asfalto residual fique em torno de 0,3 mm. O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DAER-ES-P13/91.

Salienta-se que serão executadas duas camadas de pintura de ligação, uma antes e uma depois da camada de reperfilagem.

2.7 – Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ) para camada final

Após executada a pintura de ligação, será executado os serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura de 3,0 cm na camada final. O serviço é composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação.

A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto fornecido pela Contratada e com as especificações de serviço do DAER ES–P16/91.

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo de pneus, que proporcione a compactação desejada e que proporcione uma superfície lisa e desempenada.

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego.

2.8 – Transporte Comercial em Rodovia pavimentada

O transporte do material necessário para a execução da camada final será realizado por via pavimentada num trecho que vai de Erechim a Aratiba totalizando 24 Km.

2.9 – Transporte Comercial em Rodovia não pavimentada

O transporte do material necessário para a execução da camada final será realizado por estrada de chão num trecho que vai da estrada de acesso a Aratiba passando pela Barra do Rio Azul até chegar em Itatiba do Sul totalizando 26,50 Km.

- – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

  - – Sinalização Vertical

Serão colocadas placas de PREFERÊNCIA e PARE nos locais apresentados na planta gráfica.  Deverão ser de chapa galvanizada obedecendo obrigatoriamente às dimensões, cores e local de fixação constante neste projeto e nas Normas Técnicas.  As placas serão fixadas no chão com a colocação de concreto fck 15 MPa com barra de ferro para travamento.  Serão locadas a 30 cm nos trechos retos e 40 cm nos trechos curvos.

Ver detalhe em planta.

  - – Sinalização Horizontal

Após concluídas todas as etapas de pavimentação, a superfície onde será realizada a sinalização horizontal deverá ser limpa com utilização de vassourão deixando a superfície isenta de poeira ou qualquer tipo de sujeira.  Manchas de óleo ou graxa deverão ser removidas por completo visando à completa aderência da tinta ao substrato.

Serão realizadas as pinturas das faixas nas laterais e centro das pistas, bem como faixa de segurança de pedestres do tipo elevadas.

As faixas duplas serão contínuas na cor amarela e serão pintadas no eixo da pista e terão largura de 10 cm cada.

As faixas simples serão contínuas na cor branca e serão pintadas na lateral da pista e terão largura de 10 cm.

A tinta será do tipo retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro aplicada com pistola.

  - – Faixa de segurança elevada

Serão executadas em CBUQ sendo o mesmo utilizado na pavimentação da via, porém seguindo obrigatoriamente todas as dimensões e inclinações indicadas na planta e nas Normas técnicas. O CBUQ deve ser aplicado diretamente no piso após a pintura "primer", a uma temperatura de no mínimo 125 ºC.  A compactação é feita com uma régua vibratória de 4,00 m de comprimento. Para se obter o contorno desejado é necessário um gabarito de madeira ou metal, sobre o qual a régua vibratória deve deslizar.  Devido a variação na forma parabólica da secção transversal da pista e parar obtermos uma tolerância de mais ou menos 1 cm de altura do obstáculo, a implantação deve ser feita em três ou quatro etapas, correspondendo a cada uma 1/3 ou 1/4 de pistas respectivamente.  O tempo de execução de cada etapa é de aproximadamente 1/2 hora, podendo ser liberado para o tráfego assim que o asfalto atingir uma temperatura inferior à 60º C.  O tempo de execução para a pista inteira é de 2 horas, mais 1 hora para que o asfalto esfrie.  A altura no ponto mais alto da lombada não poderá ultrapassar a altura limite de 10 cm.  A planta apresenta os locais onde deverão ser demarcadas as faixas de segurança elevadas, estas serão pintadas na cor branca, possuindo largura da faixa pintada de 40 cm e da faixa não pintada de 60 cm.  A faixa irá de uma margem à outra da pista de terá largura de 4 m.

Não serão executadas rampas de acesso visto que as faixas de segurança serão do tipo elevadas.

O transporte do material necessário para a execução das faixas de segurança elevadas será realizado por via pavimentada num trecho que vai de Erechim a Aratiba totalizando 24 Km e por estrada de chão num total de 26,50 Km num trecho que vai da estrada de acesso a Aratiba passando pela Barra do Rio Azul até chegar em Itatiba do Sul.

- – MURO DE CONTENÇÃO

  - – Escavações

Serão realizadas todas as escavações manuais necessárias para a completa execução das sapatas corridas e dos tirantes.

O local deverá ser sinalizado e devidamente protegido para evitar queda de transeuntes ou veículos, bem como desmoronamento em direção aos operários da obra.

  - – Sapata Corrida

Será executada sapata corrida em concreto armado nas dimensões (20,50x2,00x0,40)m com fck 25 MPa e Aço CA 50 e CA 60.

Ver detalhe gráfico em planta anexa.

  - – Cortina de contenção

Será executada cortina de contenção em concreto armado nas dimensões (20,50x4,60x0,40)m com fck 25 MPa e Aço CA 50 e CA 60. Ver detalhe gráfico em planta anexa.

  - - Tirantes

Serão executados tirantes em concreto armado nas dimensões (20x30x300)m com fck 25 MPa e Aço CA 50 e CA 60.  Na extremidade interna do tirante será executada uma sapata nas dimensões (100x100x40)cm.

Ver detalhe gráfico em planta anexa.

  - – Acabamentos

Os serviços de acabamentos correspondem aos trabalhos de reaterro mecânico e manual com material existente no local bem como a colocação de material tipo rachão para a posterior execução da superfície de pavimentação asfáltica.

5.0 – ACESSIBILIDADE

A acessibilidade à PNE dar-se-á através dos passeios que já encontram-se regularizados (ver Laudo Técnico do Projeto) e através de faixas de segurança elevadas.

Não será necessária a execução de rampas de acesso visto que as faixas de segurança serão elevadas o que facilitará o acesso do passeio à faixa para travessia de um lado ao outro da via.

6.0 – DIVERSOS

Os valores de mobilização e desmobilização estão contemplados neste item bem como os serviços de limpeza final da obra.

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento provisório de todos os serviços.

Obs.:Deverão ser realizados ensaios durante a execução dos serviços visando garantir o controle tecnológico do material empregado na obra.  Estes deverão ser entregues ao Responsável Técnico do Município.

Itatiba do Sul, 24 fevereiro de 2014.

Marlei Salete Ogrodowski			                  Adriana Kátia Tozzo

Responsável Técnica                                             Prefeita Municipal